## Slide 1
设计师培训 v1.1
整装预算报价系统
CAD / DWG / DXF 规范画图与平台快速上手
按规范画方案，系统才能自动算量
上传后先复核，再导出预算
异常提示按清单修图，减少返工
适用对象：设计师、报价员、门店培训负责人

## Slide 2
02
培训目标
看完这份 PPT 要会什么
会按规范画方案
知道哪些图层必须画
知道空间命名、楼层、门窗和外墙轮廓怎么标
知道哪些画法会导致算量异常
会使用平台复核
会上传 DXF/DWG
会看方案完整性、建筑面积、窗洞和空间状态
会确认方案信息和水电点位
会导出可核对预算
会选择预算模式
会在预算预览页返回修改
会下载预算表并交给报价流程
一句话记住：先画对，再上传；先复核，再导出。

## Slide 3
03
系统流程
从一张方案到一份预算的完整流程
1
规范画图
按图层和命名完成方案
2
方案上传
DXF 或 DWG 均可上传
3
完整性复核
看面积、墙线、门窗和图形
4
确认可选项
铝窗、卫浴等按需加入
5
预算预览
先看表，再下载
培训建议
第一次试用时建议选一套已人工核对过的真实图纸，从上传到预算导出完整走一遍；遇到异常先看修图提示，再回 CAD 修改。

## Slide 4
04
画图规范 1
画图规范：这些图层最常用
QUOTE_ROOM
空间闭合边界
决定空间面积和空间归属
QUOTE_WALL
实际可施工墙线
决定墙面展开、乳胶漆和墙砖
QUOTE_EXT_WALL
建筑外墙轮廓
决定项目建筑面积
QUOTE_WINDOW / QUOTE_DOOR
窗洞 / 门洞
决定扣减、门窗和门套数量
QUOTE_TEXT / QUOTE_FLOOR
空间名 / 楼层
决定空间类型和楼层归属
QUOTE_HEIGHT
窗高、门高等补充标注
决定窗洞面积和门洞高度
图层名必须尽量使用标准英文图层；系统兼容部分常见错拼，但培训和交付仍以标准图层为准。

## Slide 5
05
画图规范 2
空间边界：闭合、不重叠、不混名
正确示意
错误示意
重叠/混名
每个 QUOTE_ROOM 都要闭合
一个空间只表达一种计价性质
电梯井、管井、挑空等要单独拆出
不要把电梯井框进楼梯间
不要写“过道/电梯井”这类混合名称
空间重叠不会自动扣除内层面积

## Slide 6
06
画图规范 3
墙线、开放边和门洞怎么画
QUOTE_WALL
只画实际可施工墙面
门洞位置不要画墙线
墙线长度会影响墙面乳胶漆、墙砖、防水
QUOTE_OPENING
用于开放边、非墙体边界、挑空边
与 QUOTE_WALL 重叠时会从墙面长度中排除
适合客餐厅开口、阳台开放边
QUOTE_DOOR
普通门默认不扣墙面
大洞口会提示设计师确认
入户门、推拉门、卫生间门会进入对应报价口径
记忆点：墙线表示“要做的墙”，门洞表示“这里开了门”，开放边表示“这里不是墙”。

## Slide 7
07
画图规范 4
楼层和空间命名：让系统看懂图纸
推荐命名
负二层-车库
负一层-影音室
一层-客厅
二层-主卧
三层-露台
不推荐命名
过道/电梯井
客厅/楼梯间
卫生间+盥洗区
未命名空间
同一层多个空间重名且没有区分
多层项目一定要带楼层；一个空间不能同时承担两个不同用途。

## Slide 8
08
画图规范 5
厨卫、吊顶、柜体这些也能自动取数
QUOTE_WALL_TILE
任意空间贴砖墙线
用于墙砖面积
QUOTE_EDGE_CEILING
边吊 / 双眼皮吊顶闭合范围
用于边吊面积和周长
QUOTE_GYPSUM_LINE_CEILING
石膏线吊顶闭合范围
用于石膏线吊顶
QUOTE_NO_CEILING
原顶无吊顶范围
用于扣减轻钢龙骨平顶
QUOTE_BASE_CABINET / QUOTE_WALL_CABINET
厨房地柜 / 吊柜
用于橱柜延米
QUOTE_CUSTOM
非厨房定制柜体
用于全屋定制面积
这些图层不是每张方案都必须画，但画得越规范，预算越少依赖人工补数。

## Slide 9
09
画图交付
上传前 60 秒自查清单
空间
每个空间是否闭合、互不重叠？
楼层
多层图纸是否写清负二层、一层、二层？
命名
是否避免“过道/电梯井”这类混合名称？
墙线
门洞位置是否没有误画墙线？
外墙
QUOTE_EXT_WALL 是否闭合？
门窗
门窗、窗高是否按规范标注？
特殊项
吊顶、柜体、贴砖墙线是否分图层？
保存
DWG/DXF 文件是否是最新方案？

## Slide 10
10
平台操作 1
平台使用：进入首页并上传方案
整装预算报价系统
方案上传
完整性复核
预算导出
方案上传
DWG/DXF
点击“方案上传”
选择 DWG 或 DXF 文件
等待系统解析完成，不要重复点击
提示
如果 DWG 转换失败，先让 CAD 另存为 DXF 再上传，或联系管理员检查转换器。

## Slide 11
11
平台操作 2
平台使用：先看方案完整性复核
空间
46
建筑面积
509.78 m2
地面面积
446.26 m2
墙砖面积
1008.85 m2
窗洞面积
85.28 m2
建筑面积为 0：检查 QUOTE_EXT_WALL 是否闭合
空间数量异常：检查是否漏画 QUOTE_ROOM
某个房间面积不对：检查空间是否重叠或没闭合
门窗扣减异常：查看门窗标记是否归属到正确空间

## Slide 12
12
平台操作 3
平台使用：确认方案报价可选项
铝合金窗
设计师可以选择是否加入本次预算，也可以调整面积和单价；总价会自动按面积 × 单价计算。
面积
85.28
单价
600 元/M2
总价
51168 元
加入预算
不计入
其他可选项会继续扩展；当前入户门、推拉门、窗台石仍按方案自动识别。

## Slide 13
13
平台操作 4
平台使用：水电点位默认收起，必要时展开修改
强电插座
106 位
开关
47 位
灯位
52 位
给水点
21 位
排水点
21 位
强电线管
633.69 M
设计师要做什么
默认看汇总即可
数量明显不对时展开空间明细
修改后点“确定水电点位”
重要
水电数量会进入预算导出；如果修改了数量，一定要点确认，避免导出的预算还是旧数据。

## Slide 14
14
平台操作 5
平台使用：空间工程量摘要只看关键项
负二层-车库
地面 31.36 m2
墙砖 74.78 m2
需确认大洞口
负二层-酒窖
地面 5.44 m2
墙砖 26.43 m2
正常
三层-主卧
地面 15.17 m2
墙砖 0.00 m2
正常
空间默认折叠；只有异常空间会展开让设计师确认或修图。

## Slide 15
15
平台操作 6
平台使用：预算先预览，再下载
预算预览
编号
项目名称
单位
数量
单价
总价
说明
1
拆改及拆墙
2
墙面乳胶漆
3
地面砖铺贴
返回修改
下载预算表
发现数量或单价不对，先返回修改
确认无误后再下载预算表
下载后的 Excel 仍可人工微调

## Slide 16
16
排错指南
常见问题：先按提示定位，再回 CAD 修图
建筑面积为 0
检查 QUOTE_EXT_WALL 是否闭合，外墙轮廓是否画在正确图层。
空间命名需拆分
把“过道/电梯井”拆成两个空间，不要用一个外框圈多个性质。
卫生间金额不对
检查卫生间是否被识别成其他类型，洁具/淋浴选择是否确认。
墙面面积不对
检查 QUOTE_WALL 是否漏画、门洞位置是否误画墙线。
DWG 上传失败
让管理员检查 ODA 转换器，或从 CAD 另存为 DXF 再上传。

## Slide 17
17
上线试用要求
设计师交付标准
每一张能稳定出预算的图纸，都满足这四件事
图层规范
核心图层齐全，外墙和空间闭合，特殊项分图层。
命名规范
楼层清楚，空间用途单一，不混名、不重叠。
复核完成
方案信息、水电点位、异常空间都已确认。
预算预览
先在平台预览预算，再下载交给后续流程。
最终目标：让设计师少返工，让报价员少补数，让客户报价更快更稳。